Verhalten im Brandfall

1. Ruhe bewahren

2. Menschen retten

Brennende Personen mit Feuerlöschern, Feuerlöschdecken oder durch Wälzen auf dem Boden löschen!

3. Feuer melden

Wer einen Brand entdeckt, den er mit den zur Verfügung stehenden Löschmitteln nicht sofort löschen kann, hat unmittelbar eine Brandmeldung über die Telefonnummer 112 zu erstatten. Hierbei ist folgendes anzugeben:

WER: Name des Meldenden und der Firma

WO: Brandausbruchstelle, hierzu gehört die genaue Angabe der Adresse sowie des Brandherdes

WAS: Art und Umfang des Brandes

Befindet sich bei der Brandausbruchstelle nur eine Person und ist mit Sicherheit zu erwarten, dass diese den Brand löschen kann, so hat ausnahmsweise die Brandbekämpfung Vorrang vor der Brandmeldung.

4. Mitarbeiter warnen

Die Gefahrenbereiche sind unmittelbar über die nächstgelegenen Ausgänge zu verlassen!
Hierbei gebückt gehen (Schutz vor Hitze und Rauch!)

5. Feuerschutzabschlüsse, Türen und Fenster schließen!

6. Lüftungs-, Transport- und Heizungsanlagen abschalten,  Gashaupthahn schließen, elektrische Anlagen gegebenenfalls spannungsfrei machen. Absauganlagen nur über den Notausschalter abschalten, damit die automatische Abreinigung nicht aktiviert wird.

7.Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich entfernen.

8. Alle Zugangs- und Gefahrenbereiche sind sofort freizumachen und freizuhalten. Die Lösch- und Hilfsmannschaften dürfen nicht behindert werden!

9. Den Anordnungen des Leiters der Einsatzkräfte ist unbedingt Folge zu leisten!

10. Alle Telefongespräche sind abzubrechen, um die Leitungen für eventuelle Anforderungen von Hilfskräften freizuhalten.

Quelle: www.sgu-leitfaden.de