Regeln für den Umgang mit Emulsionen

1. Ansetzen der Emulsion:

- Reinigen Sie die Anlage vor der Befüllung gründlich, dies hemmt das Bakterienwachstum (hierzu können Desinfektionsmittel oder Systemreiniger benutzt werden).

- Beachten Sie die Konzentrationsvorgaben des Herstellers.

- Benutzen Sie einen Eimer und einen Quirl oder ein entsprechendes Mischgerät, um eine gleichmäßige Verteilung des Konzentrats im Wasser zu erhalten.

2. Nachfüllen der Emulsion:

- Geben Sie niemals reines Wasser oder reines Konzentrat in die Anlage.

3. Überwachung der Emulsion:

- Prüfen Sie täglich Aussehen und Geruch des Kühlschmierstoffs.

- Prüfen Sie wöchentlich die Konzentration, den pH-Wert und die Nitritkonzentration der Emulsion.

- Tragen Sie die gemessenen Werte in ein Prüfbuch ein.

4. Pflege der Emulsion:

Bakterien zerstören die Emulsion. Deshalb sollte Bakterienwachstum unterbunden werden. Dies ist möglich durch:

- Belüftung der Emulsion (z.B. mit einem technischen Lüfter).

- Abtrennung der aufschwimmenden Fremdöle mit einem Skimmer (Oberflächenabsauger).
Hierdurch wird die Kühlschmierstoffoberfläche von Ölen befreit, und Sauerstoff kann in die Emulsion gelangen.

Hautschutz beim Umgang mit Emulsionen und Ölen

- Kühlschmierstoffemulsionen und Öle greifen die Haut stark an. Deshalb ist auf Hautschutz (insbesondere Handschutz) zu achten. Wichtig: Beim Arbeiten an rotierenden Maschinen (z.B. Drehbänken) dürfen keine Handschuhe getragen werden.

- Beim Umgang mit Emulsionen sind Hautschutz-Salben zu verwenden. Hierfür ist ein Hautschutzplan aufzustellen.

Erstellung des Hautschutzplans

Der Hautschutzplan für den Umgang mit Kühlschmierstoffen muss folgende Informationen enthalten:

- Bezeichnung des Produktes, das vor der Arbeit auf die Hand aufgetragen werden muss (z.B. wasserunlösliche Creme)

- Bezeichnung des Produktes, mit dem die Hände nach der Arbeit gereinigt werden müssen

- Bezeichnung des Produktes, das nach der Arbeit zur Hautpflege benutzt werden muss (Fetthaltige Pflegecreme)

Die Hautpflegemittel sind vom Arbeitgeber kostenlos bereitzustellen und von den Beschäftigten zu benutzen!