Fristen für die Prüfung von Anlagen

zum Umgang mit flüssigen und gasförmigen Stoffen durch Sachverständige

| Gefährdungs- stufe | Lage der Anlage oder der Anlagen-teile | Prüfung vor Inbetriebnahme oder nach wesentl. Änderungen | Wiederholungsprüfung | Wiederinbetriebnahme nach mehr als 1 Jahr Stilllegung der Anlage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | oberirdisch | nein | nein | 1. Wiederinbetriebnahme nach mehr als 1 Jahr ---------------------------------- 2. Stillegung der Anlage |
|  | unterirdisch | ja | max. 5 Jahre; in der weiteren Zone von Schutzgebieten max. 2 ½ Jahre | ja |
| B | oberirdisch | ja | nein Ausnahme: in der weiteren Zone von Schutzgebieten sowie von Überschwemmungs-gebieten max. 5 Jahre | nein Ausnahme: in der weiteren Zone von Schutzgebieten sowie von Überschwemmungs-gebieten max. 5 Jahre |
|  | unterirdisch | ja | max. 5 Jahre; in der weiteren Zone von Schutzgebieten max. 2 ½ Jahre | ja |
| C | oberirdisch | ja | max. 5 Jahre | ja |
|  | unterirdisch | ja | max. 5 Jahre; | ja |
|  |  | In Schutzgebieten unzulässig (siehe Seite 2) |
| D | oberirdisch | ja | max. 5 Jahre | ja |
|  |  | In Schutzgebieten unzulässig (siehe Seite 2) |
|  | unterirdisch | ja | max. 5 Jahre; | ja |
|  |  | In Schutzgebieten unzulässig (siehe Seite 2) |
| Bitte Seite 2 beachten |

## Sonderregelung Heizöl

1. In Schutz- und Überschwemmungsgebieten sind Wiederholungsprüfungen bei oberirdischen Anlagen zum Lagern von Heizöl erst ab einem Lagervolumen von 5000 l durchzuführen.

2. Bei oberirdischen Anlagen der Stufe B zum Lagern von Heizöl EL kann die Prüfung vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung entfallen, wenn der Betreiber der Unteren Wasserbehörde eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Errichtung vorlegt. Diese ist von dem Fachbetrieb nach § 62 WHG, der die Anlage errichtet hat, auszustellen.

## Sonderregelung für feste Stoffe

Anlagen der Gefährdungsstufe D sind vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung durch einen Sachverständigen zu überprüfen.

Wasserschutzgebiete

Im Fassungsbereich und der engeren Zone von Schutzgebieten sind Anlagen nach § 62 WHG unzulässig. In der weiteren Zone von Schutzgebieten sind oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufe D und unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufe C und D unzulässig. Die Obere Wasserbehörde kann für oberirdische Anlagen Ausnahmen zulassen, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern.

### Erleichterungen nach § 23 Abs. 4 VAwS

Wenn die Vorraussetzungen nach § 23 Abs. 4 VAwS zutreffen, können bestimmte Prüfungen entfallen.